LH149QMG发动机主要技术规格
Especificaciones técnicas principales de LH149QMG motor

| 型号 Modelo | LH149QMG |
| --- | --- |
| 型式 Tipo | 单缸、四冲程、点燃 Monocilíndrico, cuatro tiempos, encendido |
| 标定功率及标定转速(曲轴输出）kW/r/min Potencia nominal y velocidad de giro nominal (salida de cigüeñal) kW / r / min | 4.9/7500〜8000 |
| 标定功率及标定转速(输出轴输出）kW/r/min Potencia nominal y velocidad de giro nominal (eje de salida) kW / r / min | 3.43/7500〜8000 |
| 标定功率允许在配套整车上测定后轮功率kW/km/h Potencia nominal permite la determinación de potencia de las ruedas traseras en el vehículo completo kW/ km / h | 3.1/70〜Vmax |
| 最大功率及转速(曲轴输出)kW/r/min Potencia máxima y velocidad de giro (salida de cigüeñal) kW / r / min | 5.8/7500〜8000 |
| 最大扭矩及相应转速（曲轴输出）N.m/r/min Par máximo y velocidad de giro correspondiente (salida de cigüeñal) N.m / r / min | 6.4/5500〜6500 |
| 最低燃油消耗率g/kW. h (或配套整车上测定经济油耗l/100km) Tasa mínima de consumo de combustible g / kW.h (Consumo de combustible económico del vehículo completo l / 100 km) | 403(2.5) |
| 最低空载稳定转速（怠速）r/min Velocidad de giro constante de carga mínima (inactiva) r / min | 1600土100 |
| 气缸直径mm Diámetro de cilindro mm | 49.0 |
| 活塞行程mm Distancia de pistón mm | 54 |
| 总排量ml Desplazamiento total ml | 101.8 |
| 压缩比 Proporción de compresión | 9.5:1 |
| 曲轴连杆比 Proporción de cigüeñal | 0. 3075 |
| 发动机布置形式 Forma de disposición de motor | 卧式 Horizontal |
| 点火提前角 Ángulo de avance encendido | 5。 （2400rpm) |
| 进气方式 Tipo de gas de entrada | S0HC |
| 汽油牌号 Número de marca de gasolina | 90 |
| 润滑油牌号 Número de marca de lubricante | 15W/40 |
| 外形尺寸 （aXbXh) mm Tamaño de apariencia（aXbXh) mm | 640X410X365 |
| 净质量kg Peso neto kg | 25.5 |