| 参数（ Specification） Parámetro |
| --- |
| 产品型号 Modelo de producto | LH400T-B |
| 外形尺寸：长x宽x高，mm Tamaño de apariencia: longitud x anchura x altura, mm | 2170X780X1390 |
| 发动机型号 Modelo de motor | LH180MQ-A |
| 发动机排量(cc) Desplazamiento de motor (cc) | 352 |
| 发动机型式 Tipo de motor | 单缸、四冲程、水冷 Single Monocilíndrico cuatro tiempos refrigerado por agua cylinder, 4strokes ,Liquid cool |
| 缸径×行程（mm) Diámetro de cilindro×distancia（mm) | 80×70 |
| 点火方式 Forma encendida | T.C.I |
| 起动方式 Forma de arranque | 电起动Electric Arranque eléctrico |
| 整备质量（Kg） Peso de vehículo completo （Kg） | 177 |
| 前轮制动方式 Forma de freno de rueda delantera | 盘式 hydraulic disc Disco hidráulico |
| 后轮制动方式 Forma de freno de rueda trasera | 盘式 hydraulic disc Disco hidráulico |
| 轴距（mm） Distancia de eje（mm） | 1535 |
| 油箱标称容积（L） Capacidad nominal de tanque（L） | 12 |
| 经济油耗g/kw.h Consumo de combustible económico g / kw.h | 340 |
| 离地间隙（mm） Distancia mínima al suelo (mm) | 120 |
| 最低燃油牌号 Número de marca de combustible mínimo | 90 |
| 最大功率及相应转速 Potencia nominal y velocidad de giro correspondiente | 17/6500~7000 kW(r/min) |
| 最大扭矩及相应转速 Par máximo y velocidad de giro correspondiente | 27/5500 Nw(r/min) |