名称：高扬程三级森林消防泵(电启动）
Nombre: bomba contra incendio forestal de tres niveles de alta elevación (arranque eléctrico)

型号：SFBC10/2（E)
Modelo：SFBC10/2（E)

启动方式：手拉启动/电启动
Forma de arranque：arranque por mano /arranque eléctrico

发动机型号：1E64F（可选进口动力）
Modelo de motor：1E64F（energía importada opcional）

标定功率：5.9kW/7000r/min
Potencia nominal：5.9kW/7000r/min

额定流量：1.5L/s
Caudal nominal：1.5L/s

额定压力：1.2MPa
Presión nominal：1.2MPa

最大扬程：160m
Elevación máxima: 160m

最大流量：20m³/h
Caudal máximo：20m³/h

自吸高度：7m
Altura de absorción：7m

水枪射程：23～25m
Tiro de pistola de agua：23～25m

油箱容量：23L/15L
Capacidad de tanque: 23L/15L

连续工作时间：大约6h/4h
Tiempo de trabajo continuo：alrededor de 6h/4h

净重：15kg
Peso neto：15kg

外形尺寸mm：370×450×300mm
Tamaño de apariencia mm：370×450×300mm