| 整车 Vehículo completo | 型号 Modelo | LH300ATV-3B |
| --- | --- | --- |
|  | 长 X 宽 X 高 Longitud X anchura X altura | 1829×1090×1116 |
|  | 轮距 Distancia de rueda | 1200mm |
|  | 座高 Altura de asiento | 865mm |
|  | 最小离地距离 Distancia mínima al suelo | 183mm |
|  | 最小转弯直径 Diámetro mínimo de viraje | 3277mm |
|  | 油箱容量 Capacidad de depósito de combustible | 14L |
|  | 重量 Peso | 270kg |
|  | 载重量 Peso de carga | 150kg |
|  | 驱动 Accionamiento | 2 驱/4 驱切换 Cambio de activación 2 /4 |
| 动力性能 Rendimiento dinámico | 型号 Modelo | LH170MN |
| 安全操控 Control de seguridad | 制动形式 Forma de freno | 液压盘式制动 Freno de disco hidráulico |
|  | 悬挂方式 Forma de suspensión | 独立悬挂 Suspensión independiente |
|  | 减震器类型 Tipo de amortiguador | 螺旋弹簧油阻尼式 Amortiguado de aceite de muelle helicoidal |
|  | 轮辋规格及形式 Especificación y forma de llanta | 前轮辋: AT24X8-12； Llanta de rueda delantera: AT24X8-12; 后轮辋: AT24X11-10 Llanta de rueda trasera:AT24X11-10 |
|  | 胎规格及气压 Especificación de neumático y presión atmosférica | 前轮:35kPa; Rueda delantera:35kPa ; 后 轮: 35kPa Rueda trasera:35kPa |
| 证书 Certificado | EEC |
| 可选颜色 Color opcional | 红色，蓝色，黄色，军 绿，白色，橙色 Rojo, azul, amarillo, verde del ejército, blanco, naranja |
| 40 尺高柜集装箱数量 Cantidadde contenedor de gabinete de 40 pies | 27 |