描述：
Descripción

车总长不超过 1380mm，总宽仅为 1000 mm，装备四只低压轮胎，方向把操纵，仅供一人 以跨骑乘姿骑乘的非道路机动车。
Longitud total de vehículo no es más de 1380mm, anchura total es sólo 1.000 mm, equipado con cuatro neumáticos de baja presión, dirección de operación, sólo una persona en postura de cruzar y montar el vehículo fuera de carretera.

该车操纵简便自如，发动机采用皮带无级变速；制动系统安全可靠，采用前毂后碟制动方式；
El vehículo es fácil de manipular, el motor utiliza un cinturón de transmisión de variación continua; sistema de freno es seguro y fiable, utiliza el modo de freno de disco trasero y rueda delantera;

LH50ATV 使用 LH139QMB 4 冲程、单缸、OHC；最大功率 3.44 米制马力;
LH150ATVutiliza LH139QMB cuatro emboladas, monocilíndrico, OHC,potencia máxima 3.44 HP

LH80ATV 使用 LH144QMB 4 冲程、单缸、OHC，最大功率 5.03 米制马力；
LH150ATVutiliza LH144QMB cuatro emboladas, monocilíndrico, OHC,potencia máxima 5.03 HP

LH150ATV 使用 LH157QMJ 4 冲程、单缸、OHC，最大功率 8.84 米制马力。
LH150ATVutiliza LH157QMJ cuatro emboladas, monocilíndrico, OHC,potencia máxima 8.84 HP

参数
Parámetro

| 整车 Vehículo completo | 型号 Modelo | LHATV50 | LHATV80 | LHATV150 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 长 X 宽 X 高 Longitud X anchura X altura | 1380×950×1 050 | 1380×950×1050 | 1380×950×1050 |
|  | 轮距 Distancia de rueda | 900mm | 900mm | 920mm |
|  | 座高 Altura de asiento | 720mm | 720mm | 720mm |
|  | 最小离地距离 Distancia mínima al suelo | 110mm | 110mm | 110mm |
|  | 最小转弯直径 Diámetro mínimo de viraje | 1400mm | 1400mm | 1400mm |
|  | 油箱容量 Capacidad de depósito de combustible | 5.5L | 5.5L | 5.5L |
|  | 重量 Peso | 118kg | 118kg | 125kg |
|  | 载重量 Peso de carga | 75kg | 75kg | 75kg |
|  | 驱动 Accionamiento | 2WD | 2WD | 2WD |
| 动力性能 Rendimiento dinámico | 型号 Modelo | LH139QMB | LH147QME | LH157QMJ-B |
| 安全操控 Control de seguridad | 制动形式 Forma de freno | 液压盘式制动 Freno de disco hidráulico | 液压盘式制动 Freno de disco hidráulico | 液压盘式制动 Freno de disco hidráulico |
|  | 悬挂方式 Forma de suspensión | 非独立单轴摇架结构 Estructura de marco uniaxial no independiente | 非独立单轴摇架结构 Estructura de marco uniaxial no independiente | 非独立单轴摇架结构 Estructura de marco uniaxial no independiente |
|  | 减震器类型 Tipo de amortiguador | 螺旋弹簧油阻尼式 Amortiguado de aceite de muelle helicoidal | 螺旋弹簧油阻尼式 Amortiguado de aceite de muelle helicoidal | 螺旋弹簧油阻尼式 Amortiguado de aceite de muelle helicoidal |
|  | 轮辋规格及形式 Especificación y forma de llanta | 前轮辋: AT1 8X7-8; Llanta de rueda delantera:AT1 8X7-8; 后轮辋: AT1 Llanta de rueda trasera:AT1 9X7-8 | 前轮辋: AT18X7-8; Llanta de rueda delantera: AT18X7-8 后轮辋: AT19X7-8 Llanta de rueda trasera: AT19X7-8 | 前轮辋: AT18X7-8; Llanta de rueda delantera: AT18X7-8 后轮辋: AT19X7-8 Llanta de rueda trasera: AT19X7-8 |
|  | 胎规格及气压 Especificación de neumático y presión atmosférica | 前轮:35kPa; 后轮: 35kPa Rueda delantera:35kPa;rueda trasera:35kPa | 前轮:35kPa;后轮: 35kPa Rueda delantera:35kPa;rueda trasera:35kPa | 前轮:35kPa;后轮: 35kPa Rueda delantera:35kPa;rueda trasera:35kPa |
| 证书 Certificado | EEC | EEC | EEC |
| 可选颜色 Color opcional | 红色，蓝色， 白色 Rojo, azul, blanco | 红色，蓝色，白色 Rojo, azul, blanco | 红色，蓝色，白色 Rojo, azul, blanco |
| 40 尺高柜可装数量 Cantidad de contenedor de 40 pies | 63 | 63 | 63 |

发动机
Motor

| LH139QMB | LH147QME | LH157QMJ-B | 型号 Modelo |
| --- | --- | --- | --- |
| 类型 Tipo | 四冲程，单缸，OHC， 风冷 Cuatro emboladas, monocilíndrico, OHC, refrigerado por aire | 四冲程，单缸，风冷 Cuatro emboladas, monocilíndrico, refrigerado por aire OHC | ，四冲程，单缸，OHC 风冷 |
| 排量 Desplazamiento | 49.5cc | 71.8cc | 150cc |
| 缸径 X 行程 Diámetro de cilindro×distancia | 39mm X 41.4mm | 47mmX41.4mm | 57.8mmx57mm |
| 压缩比 Proporción de compresión | 10.5:1 | 10.5:1 | 9.2:1 |
| 最大扭矩 Par máximo | 9N.m/4000~4500rpm | 9N.m/4000~4500rpm | 8/4000~4500 N.m/rp m |
| 最大功率 Potencia máxima | 2.53kw | 2.53kw | 6.5kw |
| 最高速度 Velocidad alta | 36km/h | 36km/h | 48km/h |
| 启动方式 Forma de arranque | 电起动/手拉起动 Arranque eléctrico/arranque por mano | 电起动/手拉起动 Arranque eléctrico/arranque por mano | 电起动/手拉起动 Arranque eléctrico/arranque por mano |
| 点火方式 Forma encendida | CDI | CDI | CDI |
| 变速方式 Forma de velocidad de cambio | 无级变速 Transmisión continua variable | 无级变速 Transmisión continua variable | 无级变速 Transmisión continua variable |