| 林海神舟201参数配置表 Tabla de configuración de parámetros de 201 Linhai Shenzhou |
| --- |
| 产品型号 Modelo de producto | 1H6340BEV201 |
| 基本参数配置 Configuración de parámetros básicos | 舒适版 Tipo cómodo | 豪华版 Tipo lujoso |
| 外形尺寸(mm) Tamaño de apariencia (mm) | 3400*1440*1530 | 3400*1440*1530 |
| 轴距（mm） Distancia de eje（mm） | 2180 | 2180 |
| 整备质量(kg) Peso de vehículo completo(kg) | 800 | 300 |
| 最大爬坡度 Capacidad máxima de subir a pendientes | ≥20% | ≥20% |
| 续行里程（km） Kilometraje de viaje continuo（km) | ≥100 | ≥100 |
| 最高车速（km/h) Velocidad máxima（km/h) | 50 | 50 |
| 电机形式 Forma de motor | 交流电机 Motor de corriente alterna | 交流电机 Motor de corriente alterna |
| 额定功率（KW) Potencia nominal （KW) | 4 | 4 |
| 动力电池 Batería de energía | 60V | 60v |
| 车身结构 Estructura de cuerpo de vehículo | 5门4座两厢车 Vehículo con cinco puertas cuatro asientos dos habitaciones | 5门4座两厢车 Vehículo con cinco puertas cuatro asientos dos habitaciones |
| 前（后）轮胎规格 Especificación de neumático delantero (trasero) | 155/65 R13 | 155/65 R13 |
| ERP (电动助力转向） ERP (dirección asistida eléctrica) | • | • |
| 真空刹车助力系统 Sistema de servofreno de depresión | • | • |
| 车内中控锁 Cierre centralizado de vehículo | • | • |
| 钢制轮毂 Llantas de acero | • | ——— |
| 铝合金轮毂 Llantas de aleación de aluminio | ——— | • |
| 倒车雷达 Radar de marcha atrás | • | • |
| 收音机 Radio | • | • |
| 外接音源接口 Interfaz externa de audio | • | • |
| 扬声器数量 Número de altavoces | 5 | 5 |
| 前雾灯 Faros antinieblas delanteros | • | • |
| 前电动车窗 Ventanas eléctricas delanteras | • | • |
| 后电动车窗 Ventanas eléctricas traseras | • | • |
| 暖风机 Termoventilador | • | ——— |
| 空调 Aire acondicionado | ——— | • |
| 随车工具 Herramientas de vehículo | • | • |
| •标准配置 • Configuración estándar | ——— 无此配置 ——— Sin dicha configuración |  |